Kapazität eines Plattenkondensators in Abhängigkeit zum Abstand d

Problemstellung:

Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen der Kapazität C und dem Abstand d.

Messprinzip mit Skizze und Versuchsablauf:

Für diese Messung benötigen wir ein Hochspannungsgerät, einen Messverstärker, ein Voltmeter und Amperemeter, außerdem einen Plattenkondensator, Abstandshalter mit verschiedenen Abständen und zwei Konvektorkugeln. Wir legen eine konstante Spannung U an und laden mit der Konvektorkugel 1 den Plattenkondensator auf. Mit der Konvektorkugel 2 wird die Ladung dann abgenommen und der entsprechende Wert am Amperemeter abgelesen und in die Messtabelle eingetragen.

Formeln:

Ϭ=ε*E, U=E*d, Ϭ=Q/A, Q=C*U, daraus folgt: C=ε*A/d

Messwerte:

| U in V | d in m | Q in nC |
| --- | --- | --- |
| 500 | 0,002 | 185 |
| 500 | 0,003 | 121 |
| 500 | 0,004 | 87 |
| 500 | 0,005 | 74 |
| 500 | 0,006 | 60 |
| 500 | 0,008 | 27 |
| 500 | 0,01 | 25 |
| 500 | 0,012 | 24 |

Auswertung:

Das Diagramm stellt die gemessene Ladung in Abhängigkeit zum Abstand d dar.

Die x-Achse zeigt den Abstand in Metern und die y-Achse die Ladung in x*-11 Coulomb.

Die Trennlinie beweist unsere Ausgangshypothese, dass der Abstand antiproportional zur Kapazität ist. Das heißt, wenn man den Abstand der Platten erhöht sinkt die Kapazität.