Projektwoche 2011

Experiment II

Kapazität eines Plattenkondensators

Experimentelle Untersuchung der Abhängigkeit der Kapazität eines Plattenkondensators vom Abstand d der beiden Kondensatorplatten.

1.	Leitet aus den bekannten Gleichung  = 0·E, U = E·d,  = Q/A und

Q = C·U die Beziehung C = 0·A/d her.

2	Verifiziere oder falsifiziere durch eine ausführliche und genaue Messung die Abhängigkeit der Kapazität vom Abstand d der beiden Kondensatorplatten.

2.1.	Formuliere eine Ausgangshypothese zum Zusammenhang zwischen der Kapazität C und dem Plattenabstand d.

2.2.	Fertige eine Messtabelle an, die alle zu messenden Größen und die Ergebnisse der geplanten numerischen Auswertung enthält. Beschreibe die Größen in einer entsprechenden Legende zu Deiner Messtabelle.

2.3.	Fertige eine Versuchsskizze des aufgebauten Experimentes an und beschreibe Deine Vorgehensweise.

2.4.	Führe die Messung nun durch und notiere alle Deine Messwerte in das Messprotokoll.

2.5.	Werte Deine Ergebnisse numerisch und graphisch aus.

Fertige hierzu u.a.ein d-C-Diagramm und ein 1/d-C-Diagramm an.

Interpretiere Deine numerischen und graphischen Ergebnisse unter Berücksichtigung eventuell möglicher Fehler (Messfehleranalyse vornehmen!).

2.6.	Überprüfe die Ausgangshypothese.

3.	Bestimme aus den Messwerten unter Berücksichtigung der Plattenfläche

A = 0,089009m2 den Wert für 0 und vergleiche ihn mit dem Literaturwert!

Alle Dokumentationen und Auswertungen sind mit computergestützten Verfahren zu tätigen. Wünschenswert ist die Bearbeitung mit dem kostenlosen OpenOffice.org (http://www.openoffice.org).